## Slide 1
集装箱尺寸测量方案
黄如伟 2020/11/2

## Slide 2
第一部分 客户需求
第三部分 项目案例
第二部分 技术方案

## Slide 3
第一部分 客户需求
01
PART 01
目 录 CONTENTS

## Slide 4
第一部分 客户需求
主要检测需求
底侧梁成型轮廓尺寸测量
箱体尺寸测量
箱体底板固定螺钉位置测量

## Slide 5
1、底测梁成型轮廓尺寸测量
第一部分 客户需求
底测梁成型轮廓尺寸测量
侧梁总长

## Slide 6
2、集装箱箱体尺寸测量
第一部分 客户需求
箱体长宽和对角线尺寸
如图中黄色线段标示

## Slide 7
3、箱体底面固定螺钉位置测量
第一部分 客户需求
箱体底面固定螺栓位置度检测

## Slide 8
第二部分 技术方案
02
PART 02
目 录 CONTENTS

## Slide 9
1、底测梁成型轮廓尺寸测量
第二部分 技术方案
轮廓检测系统是一款在线、实时、非接触式、集尺寸测量和3D缺陷检测于一体的检测系统。用于持续监控复杂形状的轮廓尺寸
它通过多组高精度高速激光3D测量传感器同时从四个方向连续高速扫描产品360 °无死角地获取产品表面3D数据拼合成为完整的3D图进行显示，并进行数据处理

## Slide 10
1、底测梁成型轮廓尺寸测量
第二部分 技术方案

## Slide 11
1、底测梁成型轮廓尺寸测量
第二部分 技术方案
测量技术：高速激光测量
传感器：标准型号配备4组传感器，根据实际测量需求可适应性增减
扫描帧率：MAX 5000帧/秒
产品线速度：120m/min
系统有效外径量程：50mm(5000帧/秒), 200mm(100帧/秒)
轮廓测量精确度：0. 5mm*
轮廓测量重复性：0.025mm**

## Slide 12
1、配置清单
第二部分 技术方案
底测梁成型轮廓尺寸 |  |  |  |  | 
 |  | 数量 | 品牌 | 型号/参数 | 费用
软件及其辅助设施 | 3D测量组件 | 1 |  |  | 
 | 3D图像拼接组件 | 1 |  |  | 
 | 基础UI | 1 |  |  | 
 | MES交互组件 | 1 |  |  | 
 | 数据记录组件 | 1 |  |  | 
硬件和安装 | 计算服务器 | 1 | 联想 |  | 
 | 显示器 | 1 | AOC | 24P1U | 
 | 网卡 | 1 |  |  | 
 | SICK 3D相机 | 4 | SICK |  | 
 | 附件 | 1 |  |  | 
 | 保护壳 | 1 |  |  | 
 | 安装支架 | 1 |  |  | 
总计 |  |  |  |  | 

## Slide 13
2、箱体尺寸测量
第二部分 技术方案
1
2
3
4
通过在集装箱4个角布4个测量相机，当集装箱到位以后，进行检测
相机的位置需要提前标定完成
参数项目 | 数据
相机分辨率 | 2592 x 2048 px
相机工作距离（WD） | 500±50mm
光源工作距离（LWD） | 300±20mm
系统精度（PPM） | 0.164mm/pixel
通信方式（Communication） | IO/Internet/Serial
光源类型（Lighting） | 条光

## Slide 14
2、箱体尺寸测量
第二部分 技术方案
产品
500±20mm
300±20mm

## Slide 15
2、箱体尺寸测量
第二部分 技术方案
因为现场有比较严重的粉尘污染
相机和光源用金属盒子密封

## Slide 16
2、箱体尺寸测量配置清单
第二部分 技术方案
类别 | 名称 | 数量 | 品牌 | 型号/参数 | 费用
软件及其辅助设施 | 箱体尺寸检测 | 1 |  |  | 
 | 基础UI | 1 |  |  | 
 | 数据交互组件 | 1 |  |  | 
 | 深度学习组件 | 1 |  |  | 
硬件和安装 | 计算机 | 1 | 联想 |  | 
 | 显示器 | 1 | AOC | 24P1U | 
 | 网卡 | 1 |  |  | 
 | 深度学习加速卡 | 1 |  |  | 
 | SICK工业相机 | 4 | SICK | SFA-MC053G20 | 
 | 工业相机镜头 | 4 |  |  | 
 | 光源 | 16 |  |  | 
 | 光源控制器 | 4 |  |  | 
 | 附件 | 1 |  |  | 
 | 保护壳 | 4 |  |  | 
 | 安装支架 | 4 |  |  | 
总计 |  |  |  |  | 

## Slide 17
3、箱体底面固定螺钉位置测量
第二部分 技术方案
  通过相机拍摄螺钉图片，采用深度学习来识别螺钉位置；
  通过传统的视觉来量测螺钉和边框的距离，计算差值，判断是否符合标准
  拍摄需要仰视拍摄
  相机居中
  为了避免灰尘影响，相机需要防尘罩壳
  罩壳玻璃窗口需要经常擦拭
  运行过程中，窗口有压缩空气吹扫，效果会更好

## Slide 18
3、箱体底面固定螺钉位置测量
第二部分 技术方案
相机
光源
防尘保护外壳

## Slide 19
3、箱体底面固定螺钉位置测量配置清单
第二部分 技术方案
箱体底面固定螺钉位置测量 |  |  |  |  | 
项目 | 名称 | 数量 | 品牌 | 型号/参数 | 费用
软件及其辅助设施 | 箱体底面固定螺钉位置测量 | 1 |  |  | 
 | 模型训练组件 |  |  |  | 
 | 位置识别组件 |  |  |  | 
硬件和安装 | 计算机 | 1 | 联想 |  | 
 | 显示器 | 1 | AOC | 24P1U | 
 | 深度学习加速卡 | 1 |  |  | 
 | SICK工业相机 | 2 | SICK | SFA-MC053G20 | 
 | 工业相机镜头 | 2 |  |  | 
 | 光源 | 4 |  |  | 
 | 光源控制器 | 1 |  |  | 
 | 附件 | 1 |  |  | 
 | 保护壳 | 1 |  |  | 
 | 安装支架 | 1 |  |  | 
总计 |  |  |  |  | 

## Slide 20
第三部分 项目基础
03
PART 02
目 录 CONTENTS

## Slide 21
第三部分 项目案例
需求：
接头搭接（Over，接头值>0）
接头闪缝（Less，接头值<0）
错头（Dog-ear，首尾侧边错开）
料偏（Off-Center，左右料宽不一致）
料宽（Width，整体料宽）
漏贴（No Material）
错料（Material Error）
轮胎接头检测

## Slide 22
第三部分 项目案例
需求：
检测缠绕机胎面厚度，详细参数如下：
宽度：MAX 1100 MIN 550
厚度：20-120
速度：30R/min
精度：0.2mm
检测标准可以由CAD导入（需要双方提前沟通好CAD格式与要求，按照要求进行导入），也可以手工输入
测量结果评分系统
轮胎缠绕检测

## Slide 23
第三部分 项目案例
需求：
Regulatory marks-常规标识码如下：
Brand name--品牌字符
Size-尺寸字符
Ply construction-材料层数
Load rating-载重等级
Inflation pressure-胎压标识
DOT code-DOT标识码
UTQG label-UTQG标识码
Other regulatory marks-其他常规标识码如下：
E-Mark
ECE / Sound Mark Number
I-Mark Number
China (CCC) Mark
India (BIS) Mark
Mold serial number-模具序列编号
Safety label-安全标签
Other user-defined text and non-text fields工厂个性化标识
Excluding marks –不可检测标识：
TWI Stamping胎面标识
Bead Ring Mark 钢圈标记
基于深度学习的轮胎侧壁字符识别

## Slide 24
第三部分 项目案例
需求：
  通过直线电机带动3D线激光扫描产品；
  整个区域进行多次扫描；
  对成像的3D图进行图层的提取；
  对胶层进行分析，涂胶量进行反馈。
胶路检测

## Slide 25
第三部分 项目案例
需求：
用于可爱多压盖缺失（塑料透明盖）的识别、报警、记录；
对于透明塑料盖，检测塑料盖表面有无打码、打码是否清晰、正确等；
压盖不良，过量灌装，纸套颜色错误等；
蛋筒缺陷和破损等。
和路雪冰淇淋读码和缺陷检测

## Slide 26
第三部分 项目案例
需求：
对电路板上透明胶层厚度进行分析测量
电路板胶厚检测

## Slide 27
第三部分 项目案例
需求：
对整体发动机进行扫描；
扫描模型和设计图纸进行比对，标准尺寸超差的位置
发动机整体测量需求

## Slide 28
第三部分 项目案例
需求：
检测轮毂中心孔直径，直径范围 50mm~70mm，精度要求±0.005mm。
检测轮毂内径在 50mm~70mm 范围内不更换测量头。
测量头不在中心孔中心位置也能准确测量。
测量系统需屏蔽下图所示及类似的干扰特征等异常值。
轮毂内径检测

## Slide 29
第三部分 项目案例
需求：
胶条、线缆、型材、钢管等多种材质产品的截面轮廓尺寸在线监控和表面缺陷在线检测
轮廓测量3D缺陷检测系统

## Slide 30
第三部分 项目案例
需求：
识别酒盒包装的二维码是否正确
识别酒盒包装的一维码是否正确
识别酒盒包装的贴合件位置和方向是否正确
基于深度学习的酒盒包装检测

## Slide 31
第三部分 项目案例
需求：
中车集团的扳手视觉定位
基于深度学习的扳手车视觉定位

## Slide 32
我们的使命：推动科技、促行工业
积跬步 至千里
谢谢观看 敬请批评指正